РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Датчик момента гидроротора

1336.404153.005 ПС

Паспорт

1. Назначение

1. Датчик момента гидроротора в комплекте ИВЭ-50 преобразует давление в гидросистеме ротора (отдельно в двух секциях) в электрический сигнал, пропорциональный моменту на роторе. Индуктивный датчик используется для измерения скорости вращения ротора.

2. Устройство и краткие технические характеристики.

2.1. Напряжения питания постоянного тока			24В

2.2. Диапазон рабочих температур, (С				от -40 до +50

2.3. Наибольший предел измеряемого давления в

гидросистеме ключа, не более, МПа 					25

2.3. Относительная влажность воздуха при +25 (С,

не более, %								98

2.6. Датчик состоит из двух датчиков избыточного давления типа ИВЭ-50-3, преобразующих давление в каждой из двух секций гидросистемы ротора в электрический сигнал, пропорциональный моменту. Входные кабели от датчиков давления и индуктивного датчика и выходной кабель к вторичному прибору объединены в соединительную коробку.

3. Состав комплекта.

3.1. Состав комплекта приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик момента гидроротора | 1 |
| 2 | Паспорт 1336.404153.005ПС | 1 |

4. Транспортирование и хранение.

4.1. Упакованный датчик может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

4.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

4.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

4.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

4.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

4.6. Условия транспортирования датчика в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

4.7. Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации или хранения 12 месяцев с момента изготовления.

5.2. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки датчика предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240-38-27

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________

____________            ___________________________________________

подпись                                               Ф.И.О.

6. Свидетельство о приемке.

Датчик момента гидроротора в составе:

датчик давления ИВЭ-50-3 ДИ-01-05-25МПа-К  заводской № ____________

датчик давления ИВЭ-50-3 ДИ-01-05-25МПа-К  заводской № ____________

соответствует действующим техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска ____________________________________

Контролер ОТК ___________________________________