РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Устройство измерения давления

ИВЭ-50ИД

Паспорт

1336.406111.001ПС

# Назначение

1. Устройство измерения давления ИВЭ-50ИД предназначено для передачи информации о величине давления в виде унифицированного токового сигнала 4..20 мА.

# Технические характеристики

2.1. Диапазон измеряемого давления* 					0-25 (0-40) МПа

2.2. Диапазон выходного сигнала						4-20 мА

2.3. Диапазон рабочих температур					от-40 до +50 (С

2.4. Относительная влажность воздуха при +25 (С, не более		98 %

2.5. Габаритные размеры

- модель 1336.406111.001						570 х 420 х 160 мм

- модель 1336.406111.002						570 х 475 х 160 мм

- модель 1336.406111.003						570 х 435 х 160 мм

- модель 1336.406111.004						600 х 475 х 160 мм

2.6. Масса, не более								16 кг

2.7 Уровень и вид взрывозащиты						0ExiaIICT5X

* – в зависимости от исполнения (установленного датчика давления)

# Состав комплекта.

Состав устройства измерения давления ИВЭ-50ИД может включать различные составные части из приведенных в таблице.

| Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устройство измерения давления ИВЭ-50ИД | 1336.406111.001 | 25 МПа |
|  | 1336.406111.001-01 | 40 МПа |
| Устройство измерения давления ИВЭ-50ИД | 1336.406111.002 | 25 МПа |
|  | 1336.406111.002-01 | 40 МПа |
| Устройство измерения давления ИВЭ-50ИД | 1336.406111.003 | 25 МПа |
|  | 1336.406111.003-01 | 40 МПа |
| Устройство измерения давления ИВЭ-50ИД | 1336.406111.004 | 25 (40*) МПа |
| Паспорт | 1336.406111.001ПС |  |

* - Диапазон измеряемого давления оговаривается при Заказе

# Подготовка к работе

4.1. Перед вводом в эксплуатацию устройство измерения давления ИВЭ-50ИД должно быть опрессованно рабочим давлением.

# Монтаж

5.1. Осмотрите устройство измерения давления ИВЭ-50ИД и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

5.2. Снимите датчик давления.

5.3. Установите устройство в линию с помощью соединителей БРС2".

5.4. Установите датчик давления.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис.1. Устройство измерения давления ИВЭ-50ИД а – 1336.406111.001;

б  – 1336.406111.002; в – 1336.406111.003; г – 1336.406111.004.

# Транспортирование и хранение

6.1.	Упакованное устройство измерения давления ИВЭ-50ИД может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

6.2.	Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

6.3.	Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

6.4.	Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

6.5.	Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

6.6.	Условия транспортирования в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

6.7.	Хранение должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Устройства измерения давления ИВЭ-50ИД требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки устройства измерения давления ИВЭ-50ИД  предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240-38-27

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________

______________________	___________________________________________

подпись	Фамилия И.О.

# Свидетельство о приемке.

Устройство измерения давления ИВЭ-50ИД 1336.406111._____ заводской № __________ соответствует техническим условиям ТУ 3666-072-46777136-2004 и признано годным к эксплуатации.

Дата  выпуска   ____________________________________

Контролер ОТК   __________________________________