РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

ПОСТ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПАС10(Т)

Паспорт

1336.425139.003ПС

# 1. Назначение

1.1. Пост аварийной сигнализации ПАС10(Т) предназначен для коммутации и питания комплекта газоанализаторов и блока светозвуковой сигнализации, при этом осуществляется автоматическое, непрерывное измерение содержания различных газов во взрывоопасных газовых средах и управление подачей звукового и светового сигнала при превышении предельных и аварийных значений.

# 2. Устройство и основные технические характеристики

2.1. Напряжение питания						220 В перем. ток

2.2. Потребляемая мощность*, не более				60 Вт

2.3. Диапазон рабочих температур				от -40 до +50 (С

2.4. Относительная влажность воздуха при +25 (С, не более	98 %

2.5. Габаритные размеры, не более				290х220х120 мм

исполнение с индексом "Т"					330х220х120 мм

2.6. Масса с кабелем, не более					1,5 кг

2.7. Степень защиты по ГОСТ 14254 				IP 54

* – суммарная потребляемая мощность комплекта, состоящего из десяти газоанализаторов типа ИВЭ-50-4.2 и блока светозвуковой сигнализации.

2.7. Пост аварийной сигнализации ПАС10 представляет собой блок питания и коммутации. Пост обеспечивает питание десяти газоанализаторов типа ИВЭ-50-4.2, или датчиков уровня типа ИВЭ-50-5.2 и блока светозвуковой сигнализации. Пост аварийной сигнализации исполнения ПАС10-24 предназначен для подключения блока светозвуковой сигнализации типа БСЗС-4.2, пост аварийной сигнализации исполнения ПАС10-220 – для подключения блока светозвуковой сигнализации типа БСЗС-2, БСЗС-3 и БСЗС-6.

Исполнение с индексом "Т" имеет токовые выходы для подключения к вторичным измерительным приборам

Подключенные к посту газоанализаторы непрерывно измеряют содержание определенного газа и управляют срабатыванием световой и звуковой сигнализации БСЗС в зависимости от настроек (см. 1336.413311.003РЭ Газоанализаторы ИВЭ-50-4 Руководство по эксплуатации).

Подключенные к посту датчики уровня непрерывно измеряют уровень жидкости и управляют срабатыванием световой и звуковой сигнализации БСЗС в зависимости от настроек (см. 1336.407632.003РЭ Датчики уровня ИВЭ-50-5 Руководство по эксплуатации).

При подключении газоанализатора загорается светодиод "ПИТАНИЕ" соответствующего канала. При превышении установленных порогов загорается светодиод "ПОРОГ" соответствующего канала и светодиод "ПОРОГ 1" или "ПОРОГ 2".

Рис.1 Схема подключения, ИВЭ-50-4.2

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УСТРОЙСТВА |  |  |
| А1 | Пост аварийной сигнализации ПАС10 | 1 |  |
|  | ДАТЧИКИ |  |  |
| B1…B10 | Газоанализатор ИВЭ-50-4.2 1336.413311.003-06 | 10 |  |
|  | УСТРОИСТВА ИНДИКАЦИОННЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ |  |  |
| НА1 | Блок светозвуковой сигнализации БСЗС-4.2 1336.426476.006-02 | 1 |  |
|  | КАБЕЛИ |  |  |
| К1 | Кабель блокировки КБЛ3.1 1336.135.00.00-03 | 1 |  |
| К2 | Кабель питания КП4 1336.151.00.00 | 1 |  |

Рис.2 Схема подключения, ИВЭ-50-5.2

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УСТРОЙСТВА |  |  |
| А1 | Пост аварийной сигнализации ПАС10 | 1 |  |
|  | ДАТЧИКИ |  |  |
| B1…B10 | Датчик уровня ИВЭ-50-5.2 1336.407632.003-05 | 10 |  |
|  | УСТРОИСТВА ИНДИКАЦИОННЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ |  |  |
| НА1 | Блок светозвуковой сигнализации БСЗС-4.2 1336.426476.006-02 | 1 |  |
|  | КАБЕЛИ |  |  |
| К1 | Кабель блокировки КБЛ3.1 1336.135.00.00-03 | 1 |  |
| К2 | Кабель питания КП4 1336.151.00.00 | 1 |  |

# 3. Транспортирование и хранение

3.1. Упакованный пост может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

3.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

3.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

3.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

3.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

3.6. Условия транспортирования поста в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

3.7. Хранение поста должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие поста аварийной сигнализации требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки поста предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240-38-27

конструкторский отдел: (342) 240-36-50;

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________

______________________	___________________________________________

подпись	Фамилия И.О.

# 5. Свидетельство о приемке.

Пост аварийной сигнализации ПАС10__-____  заводской №____________

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска   ____________________________________

Контролер ОТК   __________________________________