РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

ПОСТ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПАС6

Паспорт

1336.425139.009ПС

# 1. Назначение

1.1. Пост аварийной сигнализации ПАС6 предназначен для автоматического, непрерывного измерения расстояния до поверхности жидкости и подачи звукового и светового сигнала при превышении предельных и аварийных значений.

# 2. Устройство и основные технические характеристики

2.1. Напряжение питания						24 В пост. ток

2.2. Потребляемая мощность, не более				10 Вт

2.3. Диапазон рабочих температур				от -40 до +50 (С

2.4. Относительная влажность воздуха при +25 (С, не более	98 %

2.5. Габаритные размеры

- оповещателя светозвукового				100х330х85 мм

- уровнемер ИВЭ-50-5					100х140х115 мм

2.6. Масса с кабелем, не более					7 кг

2.7. Маркировка по взрывозащите					1Exd[ib]IIАT5,1ExdIICT6, 										1ExdllBT6

2.8. Пост состоит из датчика уровня ИВЭ-50-5.2 и стандартного поста аварийной сигнализации. Датчик уровня непрерывно измеряет расстояния до поверхности жидкости и управляет срабатыванием световой и звуковой сигнализации оповещателя в зависимости от настроек (см. 1336.407632.003РЭ Датчики уровня ИВЭ-50-5 Руководство по эксплуатации).

# 3. Транспортирование и хранение

3.1. Упакованный пост может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

3.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

3.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

3.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

3.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

3.6. Условия транспортирования поста в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

3.7. Хранение поста должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие поста аварийной сигнализации требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки поста предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240-38-27

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________

______________________	___________________________________________

подпись	Фамилия И.О.

# 5. Свидетельство о приемке.

Пост аварийной сигнализации ПАС6 заводской №			, подключен

датчик уровня ИВЭ-50-5_____________ заводской №

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер ОТК   __________________________________