РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАО "Предприятие В-1336"

И Н Д И К А Т О Р   В Е С А   Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й

И В Э - 5 0

(модели 07.16-8G)

Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу

1336.94.00.00-15.8 РЭ

Пермь

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание и работа изделия ..........................………. 3

2. Технические характеристики .....………....................4

3. Состав изделия ...........................................……..……6

4. Устройство и работа .......................................…….... 7

5. Средства обеспечения взрывозащищённости.……..18

6. Указания мер безопасности ..........................……….18

7. Подготовка к работе .......................................……....19

8. Порядок работы .............................................………..22

9. Техническое обслуживание и ремонт ...........…….…26

10. Программное обеспечение ...........................……….30

11.Транспортирование и хранение...................………..31

12.Утилизация…………………………………………..31

13.Гарантийные обязательства .........................………..31

Приложения. Таблица коэффициентов пересчета и

форма протокола поверки...................................……....33 -44

14.Особые отметки .............................................………45

Индикатор веса электронный ИВЭ-50 (далее в тексте - индикатор веса) предназначен для применения во взрывоопасной зоне в качестве регистратора параметров технологических операций при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и подземного ремонта скважин в нефтяной и газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства.

К эксплуатации индикатора веса допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, выполняющие требования данного руководства.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Индикатор веса предназначен для измерения и регистрации следующих параметров:

-натяжений неподвижного конца талевого каната лебедки (веса на крюке);

- момента на трубном ключе (гидравлическом и машинном);

- нагрузки на долото;

- давления в манифольде;

- довзрывоопасной концентрации суммы горючих газов;

- плотность раствора;

- температура;

- расход на входе;

- положения крюкоблока над роторным столом;

- скорости спускоподъемных операций (СПО).

Индикатор веса позволяет:

- индицировать значения перечисленных выше параметров на цифровых и шкальных индикаторах, расположенных в приборе ИВЭ-50-П и выносных табло;

- сигнализировать о превышении предельных значений параметров, которые могут быть установлены в зависимости от характера выполняемой работы и типа буровой установки (звуковая и световая сигнализация);

- выбирать тип данных выводимых на цифровые индикаторы;

- устанавливать яркость свечения табло;

- устанавливать коды бригады, места работы и характера выполняемой работы для записи их в архив данных;

- автоматически регистрировать максимальные значения параметров и время их измерения в электронном блоке памяти;

- передавать полученную информацию в ПЭВМ для создания базы данных;

- вести подсчет количества спускоподъемных операций за час, смену, год и т.д., а также учитывать время простоев бригады;

- устанавливать нулевое значение веса на крюке, что дает возможность выборки натяжения каната, соответствующего весу талевого блока;

- устанавливать режим компенсации веса колонны (при проведении ловильных работ)

- просмотреть на экране ПЭВМ графики изменения параметров в реальном масштабе времени.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды датчика силы от 223 К до 323 К (от минус 50 °С до +50 °С);

- температура окружающей среды прибора, остальных датчиков и выносных табло от 233 К до 323 К (от -40°С до +50 °С).

- относительная влажность воздуха до 98%, при 298 К (25°С);

Индикатор веса предназначен для эксплуатации на передвижных или стационарных перевозимых установках, не работающих на ходу и, в части воздействия механических факторов внешней среды, относится к группе условий эксплуатации М18 по ГОСТ 17516-72.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Наибольший предел измеряемой силы натяжения неподвижного

конца каната ГПМ подъёмного агрегата, не более, тс 					10, 15, 30

2.2. Коэффициент приведения показаний на цифровом

табло к значению силы на крюке подъёмного агрегата

(число подвижных роликов талевой системы умноженное на два)			2,4,6,8,10,12

2.3. Допускаемая приведенная погрешность измерения силы

натяжения неподвижного конца каната подъемного агрегата, не более, % 		2,5

2.4. Наибольший предел измеряемых усилий натяжения каната

трубного ключа, не более, тс							10

2.5. Допускаемая приведенная погрешность измерения момента

на трубном ключе от наибольшего предела измерения, не более, %		5

2.6. Наибольший предел измеряемых давлений в манифольде

не более, МПа									40

2.7. Допускаемая приведенная погрешность измерения давления

в манифольде, не более %		2,5

2.8. Диапазон измерений сигнализатора, по поверочному компоненту

в процентах от концентрации, соответствующих нижнему  концентрационному

пределу распространения  пламени (НКПР)  	(0-50)% НКПР

2.9. Диапазон диаметров каната лебедки ГПМ, мм

для датчиков ИВЭ-50-2  							18 – 25

25 – 32

32 – 38

2.10. Диапазон задания значений силы натяжения каната,

вызывающих включение сигнализации и блокировки, тс	       	    		0,1-999,9

2.11. Дискретность задания значений силы натяжения

каната, вызывающего включение сигнализации и блокировки, тс			0,1

2.12. Максимальное значение кратковременного превышения

наибольшего предела измеряемой силы натяжения неподвижного

конца каната, после снятия  которого сохраняются метрологические

характеристики  индикатора, не более, %	              				25

2.13. Диапазон индицирования параметров

шкальным индикатором	                                     от 0 до заданного предельного значения

2.14. Минимальный регистрируемый индикатором

интервал времени, сек					1

2.15. Период измерения значений каналов, не более, сек			0.1

2.16. Время срабатывания реле, не более, сек                                                     0,1

2.17. Количество  таблиц калибровки, на канал					8

2.18. Среднее количество хранимой информации,

суток непрерывной работы							50

2.19. Время готовности индикатора к работе, не более, мин 			1

2.20. Параметры электрического питания индикатора:

- напряжение постоянного тока, В				           		15-32

- потребляемая мощность, не более, Вт					40

2.21. Параметры электрического питания интерфейса:

- напряжением переменного тока, В					198-242

- потребляемая мощность, не более, Вт					15

- частота, Гц					50(1

2.22. Диапазон рабочих температур, (С:

- для датчика силы				от -50 до +50

- для прибора ИВЭ-50-П

и выносных табло						от -40 до +50

2.23. Относительная влажность воздуха при +25 (С не более, %	98

2.24. Габаритные размеры не более, мм:

- прибора ИВЭ-50-П					260 х 170 ( 75

- табло выносного ТБ-2						620 х 280 х 195

- табло выносного ТБ-4, ТБ-1					335 х 200 х 240

- выносного табло ТБ-5					480 х 325 х 125

- табло выносного ТБ-7, ТБ-8					300 х 250 х 170

- выносного табло ТБ-11						250 х 125 х 55

- выносного табло ТБ-12						260 х 230 х 90

- датчика ИВЭ-50-2 Рном=10 тс и Рном=20 тс			280 х 130 х 70

- датчика ИВЭ-50-2 Рном=30 тс					415 х 120 х 155

- датчика ИВЭ-50-1 Рном=1 тс					240(110(125

- датчика ИВЭ-50-1 Рном=5 тс 					370(120(155

- переносного блока памяти ПБП-3					90 х 60 х 30

- интерфейса ИНТ-4, ИНТ-6					65 х 80 х 170

- коробки распределительной РК2					255 х 60 х 120

- датчика-сигнализатора смеси газов	180 х 60 х 155

- пульта бурильщика ПБ-3, ПБ-4					201 х 70 х 61

2.25. Масса не более, кг:

- прибора ИВЭ-50-П				3

-табло выносное ТБ-2						12

- выносного табло ТБ-1, ТБ-4, ТБ-7, ТБ-8				6,5

- выносного табло ТБ-5				8.0

- выносного табло ТБ-11					1.4

- выносного табло ТБ-12					2.4

- датчика ИВЭ-50-2 Рном=10 тс				6,0

Рном=20 тс				6,0

Рном=30 тс				11,0

- датчика ИВЭ-50-1 Рном=1 тс				3,0

- датчика ИВЭ-50-1 Рном=5 тс				5,0

- коробки распределительной РК2					0,8

- переносного блока памяти ПБП-3				0,1

- интерфейса ИНТ-4, ИНТ-6				0,7

- датчик-сигнализатор смеси газов	                          1,5

- пульт  бурильщика ПБ-3, ПБ-4 с кабелем			2

2.26. Индикаторы в упаковке при транспортировании выдерживают

без повреждения:

- транспортную тряску с макс. ускорением 30 м/с(

при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же

ускорением в течение, ч				2

- температуру окружающей среды (С 				от -50 до +50

- относительная влажность при +35 (С не более, %		98

2.27. Средняя наработка на отказ не менее, ч				10000

2.28. Значение вероятности безотказной работы за 1000 часов		0.95

2.29. Срок службы*, лет							10

* -  продление срока безопасной эксплуатации  индикатора веса  ИВЭ-50 возможно и осуществляется в порядке, предусмотренном  Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.02 №43.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Состав индикатора веса электронного может включать различные составные части из приведенных в таблице 1  в соответствии с контрактом (договором) на поставку.

Таблица 1.

| № | Наименование | Децимальный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ИВЭ-50-П (модель 07.16-8G) | 1336.94.00.00-15.8 |
| 2. | Кабель питания прибора КП3 (=24В) L=1,2 – 1,5 м* | 1336.150.00.00 |
| 3. | Датчик силы |  |
| 3.1. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=30 тс Ø каната (25-32) мм (Iвых=4..20 мА) | 1336.404176.007 |
| 3.2. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=30 тс Ø каната 38 мм (Iвых=4..20 мА) | 1336.404176.007-01 |
| 3.3. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=10тс (Iвых=4..20 мА) | 1336.404176.004 |
| 3.4. | Датчик ИВЭ-50-2 Рном=20тс (Iвых=4..20 мА) | 1336.404176.004-01 |
| 4. | Кабель датчика силы |  |
| 4.1 | КДС2 L = 15 м* (для 3.3, 3.4) | 1336.133.00.00 |
| 4.2. | КДС2-1 L = 15 м* (для 3.1, 3.2) | 1336.133.00.00-01 |
| 4.3. | КДС3 L = 15 м* (для 3.5 – 3.8) | 1336.134.00.00 |
| 5. | Пульт бурильщика ПБ-4 | 1336.192.00.00 |
| 6. | Датчик момента на ключе |  |
| 6.1. | ИВЭ-50-2.4 Рном=10 тс (на машинный ключ) | 1336.404176.004-02 |
| 6.2. | ДМ1 (на трубный ключ) | 1336.110.00.00 |
| 7. | Расходомер ультразвуковой DFM-5.0 | 1336.407252.001 |
| 8. | Датчик давления в манифольде (с разделителем сред BH-N113-A) | 1336.72.06.00 |
| 9. | Кабель датчика давления | 1336.72.06.01-01 |
| 10. | Датчик-сигнализатор смеси газов | 1336.140.00.00 |
| 11. | Датчик перемещения ДП-20 | 1336.90.00.00 |
| 12 | Датчик плотности ДПЛ-3 | 1336.414132.001 |
| 13. | Датчик температуры МЕТРАН-274 |  |
| 14. | Табло выносное |  |
| 14.1. | ТБ-1 (модель 31) | 1336.01.00.00-03 |
| 14.2. | ТБ-1 (модель 32) | 1336.01.00.00-02 |
| 14.3. | ТБ-4 (модель 31) | 1336.65.00.00-05 |
| 14.4 | ТБ-4 (модель 32) | 1336.65.00.00-06 |
| 14.5. | ТБ-4 (модель 34) | 1336.65.00.00-07 |
| 14.6. | ТБ-5(модель 31) | 1336.173.00.00 |
| 14.7 | ТБ-5(модель 32) | 1336.173.00.00-01 |
| 14.8 | ТБ-5(модель 33) | 1336.173.00.00-02 |
| 14.9 | ТБ-5(модель 34) | 1336.173.00.00-03 |
| 14.10. | ТБ-5(модель 35) | 1336.173.00.00-04 |
| 14.11 | ТБ-5(модель 36) | 1336.173.00.00-05 |
| 14.12 | ТБ-5(модель 37) | 1336.173.00.00-06 |
| 14.13 | ТБ-5(модель 38) | 1336.173.00.00-07 |
| 14.14 | ТБ-8 (модель 32) | 1336.127.00.00-01 |
| 14.15 | ТБ-11 (модель 32) | 1336.106.00.00 |
| 14.16 | ТБ-11 (модель 34) | 1336.106.00.00-01 |
| 14.17 | ТБ-12 | 1336.116.00.00 |
| 14.18 | ТБ-2 (модель 32) | 1336.26.00.00-03 |
| 15. | Кабель табло выносного |  |
| 15.1. | КТБ1 L= 15 м* | 1336.103.00.00 |
| 15.2. | КТБ2 L= 15 м* | 1336.103.00.00-01 |
| 15.3. | КТБ3 L= 15 м* | 1336.103.00.00-02 |
| 15.4. | КТБ4 L= 15 м* | 1336.103.00.00-03 |
| 16. | Кабель токового выхода КТВ3 | 1336.94.12.00-01 |
| 17. | Пульт бурильщика ПБ-4 | 1336.192.00.00 |
| 18. | Коробка распределительная РК24.6 | 1336.468345.003-06 |
| 19. | Кабель КРК24 | 1336.136.00.00 |
| 20. | "Индикатор веса электронный ИВЭ-50 (модель 07.16-8G). Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу" | 1336.94.00.00-15.8РЭ |
| 21. | "Ультразвуковой расходомер Модель DFM-5.0. Инструкция по монтажу и эксплуатации" |  |
| 22. | Упаковочная тара |  |
|  | Сопутствующие принадлежности |  |
| 1. | Блок звуковой сигнализации (сирена) | 1336.42.00.00 |
| 2. | Переносной блок памяти ПБП-3 | 1336.95.00.00 |
| 4 | Интерфейс ИНТ-6 | 1336.148.00.00 |
| 5. | Кабель связи КСВ9 L = 1,2 – 1,5 м* | 1336.199.00.00 |
| 6. | Кабель связи КСВ10 L = 1,2 – 1,5 м* | 1336.426449.001 |
| 7. | Кабель блокировки КБЛ3 L = 3 м* | 1336.135.00.00-01 |
| 8. | Кабель блокировки КБЛ4 L = 3 м* | 1336.135.00.00-02 |
| 9. | Кабель блокировки КБЛ7 L = 3 м* | 1336.159.00.00-01 |
| 10. | Кабель блокировки КБЛ8 L = 3 м* | 1336.159.00.00-02 |
| 11. | Кабель блокировки КБЛ9 L = 3 м* | 1336.162.00.00 |
| 12. | Кабель блокировки КБЛ11 L = 3 м* | 1336.162.00.00-01 |
| 13 | Антенна GSM |  |
| 14. | Блок питания БП-24 с кабелем 40 м* | 1336.147.00.00 |
| 15. | Программное обеспечение (на CD) |  |

*  - допускается изменение длины кабеля по согласованию с ЗАО "Предприятие В-1336".

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Схема функциональная индикатора веса представлена на рис.1.

В нее входят следующие блоки:

- ДС датчик силы предназначен для преобразования натяжения неподвижного конца талевого каната подъемника (веса на крюке) в электрический сигнал;

- ДМ датчик момента на трубном ключе предназначен для преобразования крутящего момента  в электрический сигнал.

- ДД датчик давления в манифольде предназначен для преобразования  давления  в электрический сигнал.

- ДПЛ датчик плотности предназначен для преобразования плотности бурового раствора в емкости  в электрический сигнал;

- ДП датчик положения предназначен для измерения скорости СПО и положения крюкоблока;

- ТБ табло выносное предназначено для индикации параметров, а также для сигнализации о превышении предельных значений (для работающих на устье скважины);

- ИБ искробезопасный блок, ограничивающий ток в цепях питания датчика и выносного табло до взрывобезопасных значений;

- У усилитель, предназначенный для усиления сигнала датчиков до уровня, необходимого для работы контроллера;

- КОН контроллер, обеспечивающий функции управления процессом измерений и обработки данных при записи информации. Контроллер включает аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, таймер, схемы управления индикацией и клавиатурой;

- БП низковольтный блок питания выполнен на основе импульсного стабилизатора, подключается к бортовой сети агрегата =24В через выключатель "ВКЛ" и предохранитель;

- БУ блок управления, предназначенный для визуального наблюдения за изменением параметров, световой сигнализации о превышении предельных значений параметров, а также ввода значений с помощью клавиатуры;

- ПБ  пульт бурильщика предназначен для ввода момента касания забоя буровым инструментом;

- ПБП переносной блок памяти предназначен для переноса данных из прибора в ПЭВМ;

- ЗС звуковая сигнализация предназначена для подачи звукового сигнала при превышении предельных значений;

- ТС формирователь стандартного токового сигнала 4..20 мА;

- БЛ электромагнитное реле предназначено для включения в цепь блокировки исполнительного механизма лебедки подъемного агрегата;

- ДАТ датчик-сигнализатор термохимический предназначен для контроля довзрывоопасной концентрации суммы горючих газов;

- ИНТ интерфейс, предназначен для ввода данных с ПБП в персональную электронную вычислительную машину (ПЭВМ);

Рис.1 Функциональная схема ИВЭ-50

4.2. Датчик силы ИВЭ-50-2 Рном = 10 тс и 20 тс (рис. 2), входящий в комплект индикатора веса предназначен для канатов диаметром от 18 до 25 мм.

Датчик монтируется на неподвижном конце талевого каната таким образом, что последний оказывается изогнут между крайними неподвижными упорами 1 (см. рис.2) и средним упором 2. Средний упор 2 жестко закреплен на упругом элементе 3. На канате датчик фиксируется скобой 4, которая зажимается двумя гайками 6 через планку 5. Гайки 6 затягивать с моментом
27,5 (2,5 Н(м.

Натяжение изогнутого каната определяет усилие, действующее через средний упор на упругий элемент. Упругий элемент 3 служит для преобразования измеряемого усилия в пропорциональный электрический сигнал. Внутренняя полость корпуса упругого элемента, с находящимися в нем тензорезисторами, герметически закрыта с помощью виксинта, резиновых прокладок и стакана 7.

Рис.2 Внешний вид датчика силы ИВЭ-50-2 Рном=10 тс и Рном=20 тс.

Жесткость упругого элемента настолько велика, что при максимальных натяжениях каната изгиб его составляет несколько микрометров, что не приводит к изменению угла изгиба каната, а, следовательно, и к нарушению прямолинейной зависимости между натяжением каната и изгибным усилием упругого элемента. Однако при изменении диаметра каната от натяжения или других причин угол изгиба изменяется. Поэтому поверка индикатора веса должна проводиться на вытянутом канате того же диаметра, что и канат, установленный на подъемнике. Под действием измеряемого усилия деформация упругого элемента вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного сигнала, пропорционального измеряемому усилию.

Датчик силы ИВЭ-50-2 Рном=30 тс (рис. 3), входящий в комплект индикатора веса предназначен для канатов диаметром от 25 до 32 мм и от 32 до 38 (см. табл.1).

Датчик состоит из двух стенок 1, двух обойм 2, в которых закреплен тензорезисторный элемент 3. Между обоймами 2 на тензорезисторном элементе определенным образом укреплена тяга 4, которая имеет цилиндрический ложемент для укладки каната, две резьбовых шпильки и прижим 5. Для установки датчика на канате имеются ролики 6.

Датчик монтируется на неподвижном конце талевого каната таким образом, что последний оказывается изогнут между роликами 6 (см. рис. 3) и ложементом тяги 4, которая связана с тензорезисторным элементом 3. К тяге 4 канат крепится прижимом 5. Натяжение изогнутого каната определяет усилие, действующее на тензорезисторный датчик.

Под действием измеряемого усилия деформация тензодатчика вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного электрического сигнала, пропорционального измеряемому усилию.

Конструкция датчика силы обеспечивает постоянство номинального угла изгиба каната независимо от его диаметра. Однако из-за неучтенных факторов при натяжении канатов различных диаметров этот угол может отличаться от номинального. Поэтому поверка индикатора веса должна проводиться на вытянутом канате того же диаметра, что и канат, установленный на подъемном агрегате.

Рис.3. Внешний вид датчика силы ИВЭ-50-2 Рном = 30тс

Маркировка датчиков по взрывозащите "1ExibIIAT5 в комплекте ИВЭ-50". Степень защиты IP67 по ГОСТ 14254.

В процессе эксплуатации не допускается разборка и ремонт датчиков силы ИВЭ-50-2 Рном=10 тс и Рном=20 тс, которые могут производиться только на заводе-изготовителе. Замена тензорезисторного элемента датчиков силы ИВЭ-50-2 Рном=30 тс допускается.

4.3. Датчик момента на ключе трубном гидравлическом ДМ1 устанавливается в гидросистему привода ключа. Основным элементом является датчик избыточного давления, который преобразует давление в системе в выходной токовый сигнал пропорциональный моменту.

В качестве  датчика  момента  на  машинном  ключе используется  датчик   силы      ИВЭ-50-2.4 Рном=10 тс. Датчик может устанавливаться на канаты диаметром от 16 до 22 мм.

Датчик монтируется на канате, связывающем шток пневмо- или гидро-раскрепителя  с рычагом  машинного ключа таким образом, что последний оказывается изогнут между крайними неподвижными упорами 1 (см. рис.4) и средним упором 2. Средний упор 2 жестко закреплен на упругом элементе 3. На канате датчик фиксируется скобой 4, которая зажимается двумя гайками 6 через планку 5. Страховочные болты 8 предназначены для предотвращения выхода каната из упоров 1. Гайки 6 затягивать до момента касания каната среднего упора 2 плюс 1-2 оборота (27,5 (2,5 Н(м).

Натяжение изогнутого каната определяет силу, действующую через средний упор на упругий элемент. Упругий элемент 3 служит для преобразования измеряемой силы в пропорциональный электрический сигнал. Внутренняя полость корпуса упругого элемента, с находящимися в нем тензорезисторами, герметически закрыта с помощью герметика, резиновых прокладок и стакана 7.

Рис.4. Внешний вид датчика силы ИВЭ-50-2.4 Рном=10 тс.

4.4. Датчик-сигнализатор смеси газов имеет стандартный токовый выходной сигнал.

4.5. Датчик плотности ДПЛ-3 состоит из следующих основных элементов: основания, гири, датчика силы и электронного блока;

Принцип работы  изделия  основан  на  измерении  веса  гири, погруженной в контролируемую  жидкость, на которую  действует выталкивающая сила, пропорциональная весу вытесненной жидкости. Вес гири измеряется датчиком силы, который подключен к электронному блоку. Электронный блок преобразует сигнал с тензомоста датчика в унифицированный токовый сигнал 4-20мА.

4.6. Датчик положения ДП-20 предназначен для измерения скорости СПО и положения крюкоблока над роторным столом. Датчик состоит из 2-х бесконтактных конечных выключателей индуктивного типа и зубчатого колеса, вызывающего изменение выходного логического сигнала. Зубчатое колесо механически связано с приводным валом барабана лебедки. Конструкция заключена в стальной герметичный корпус.  Датчик монтируется на вал лебедки со стороны входа пневматической линии привода тормозной системы лебедки, и измеряет угловые перемещения барабана лебедки.  В случае, когда перемещения выходного вала лебедки со стороны входа пневматической линии привода тормозной системы не связаны с перемещением талевого блока, в комплект поставки датчика включен шкив ременного привода.

4.7. Для измерения расхода на входе используются ультразвуковые расходомеры DFM-5.0. Датчик имеет унифицированный токовый выходной сигнал.

4.8. Прибор ИВЭ-50-П предназначен для усиления сигнала, поступающего с датчиков, преобразования этого сигнала в цифровую форму для индикации, а также записи в память и передачи в ПБП или ПЭВМ. Прибор состоит из следующих функциональных узлов: ИБ, У, КОН, БП. Прибор устанавливается вне взрывоопасной зоны.

Конструктивно прибор состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. На задней части корпуса имеются пластина с двумя отверстиями для крепления прибора. На крышке корпуса установлены элементы управления: клавиатура, выключатель питания, предохранитель, разъем "СВЯЗЬ", а также светодиодные индикаторы встроенного модема.

Клавиатура состоит из 10 цифровых (от 0 до 9) кнопок и 6 функциональных: "MENU", "ENTER", "SHIFT", "C", "←","→". Клавиатура предназначена для управления прибором через функции установок, перечисленных в таблице 2, а также изменения режима индикации (таблица 3).

Для входа в меню функций прибора необходимо нажать кнопку "MENU". Далее выбор функции осуществляется кнопками  "(" и "(" либо вводом кода функции (табл. 3). Вход в функцию (просмотр и изменение текущего значения параметра) осуществляется кнопкой "ENTER", при этом десятичная точка в значении параметра начинает мигать. Значения параметров всех функций вводятся цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода цифры после десятичной точки используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру. Кнопка "MENU" отменяет изменение параметра. Для сохранения вновь введенного значения необходимо нажать кнопку "ENTER". Возврат в основной режим или выход из подфункции – кнопкой "MENU". Сочетание кнопки "MENU" с кнопкой "С" – возврат в основной режим, минуя подфункции.

Все установленные значения запоминаются в памяти и сохраняются после выключения питания прибора. Функции прибора ИВЭ-50-П делятся на: общедоступные, защищенные PIN1-кодом и защищенные PIN2-кодом. Вход в общедоступные функции выполняется при эксплуатации прибора на объекте, во время работы бригады. Функции, защищенные PIN1-кодом, предназначены для работников службы КиП и применяются для подготовки прибора к эксплуатации. Функции, защищенные PIN2-кодом, предназначены для калибровки прибора. При вводе PIN2-кода становятся доступны функции, защищенные PIN1-кодом. Для ввода PIN1-кода необходимо при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1" (для PIN2-кода – "ENTER" + "MENU" + "2"), а затем четырехзначный код.

По умолчанию (при выпуске с предприятия-изготовителя) значения PIN1-кода и PIN2-кода равны 1336.

Формирователь токового сигнала обеспечивает стандартный линейный выходной сигнал, пропорциональный изменению значения выбранного канала от нуля до установленного аварийного предельного значения (функция У.-А.З. прибора).

Цифровые и шкальные индикаторы прибора ИВЭ-50-П предназначены для:

- индикации значений параметров (см. табл. 2);

- индикации названий функций прибора и их состояния (см. табл. 3);

- световой сигнализации при превышении установленного предельного значения.

Четырехразрядный цифровой индикатор прибора ИВЭ-50-П собран на светодиодных семисегментных матрицах красного свечения. Размеры знаков соответствуют расстоянию наблюдения до 5 м. Светодиоды размещаются на черном фоне, что создает оптимальные условия для работы глаз (выше острота зрения, меньше утомление).

Шкальный индикатор прибора ИВЭ-50-П содержит 50 светодиодов. Свечение всех светодиодов шкалы соответствует моменту, равному установленному предельному значению (функция У.-П.З. см. табл.3). Так как предельное значение можно установить любым в рабочем диапазоне, то цена деления шкального индикатора будет переменной и равной 1/50 предельного значения.

Электромонтаж прибора выполнен на трех печатных платах, за исключением элементов, размещенных на панели и корпусе, монтаж которых осуществляется проводом. На корпусе нанесена маркировка прибора по взрывозащите: "ЕxibIIA в комплекте ИВЭ-50", а также маркировочные данные.

Общее количество секций выносных табло не более четырех.

Возможно подключение двух устройств блокировки (реле блокировки 1 и 2);

ВНИМАНИЕ!

На ввод PIN-кода имеется ограничение – десять попыток, после чего установленный код становится недействительным. Для его восстановления необходимо обратиться на предприятие-изготовитель.

В таблице 2 приведено соответствие обозначений канала на цифровых индикаторах прибора технологическому параметру.

Таблица 2.

| Обозначение канала в приборе | Параметр |
| --- | --- |
| Н--1 | вес на крюке |
| Н--2 | момент на ключе |
| Н--3 | давление в манифольде |
| Н--4 | концентрация смеси газов |
| Н--5 | плотность раствора |
| Н--6 | температура |
| Н--7 | расход на входе |
| Н--8 | положение крюкоблока |
| Н--9 | скорость СПО |

4.9. Выносное табло ТБ-4 устанавливается во взрывоопасной зоне в удобном для визуального наблюдения месте.

Выносное табло состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. На крышке табло закреплен светозащитный козырек. Внутри корпуса закреплена печатная плата с элементами индикации. Снизу корпуса закреплен разъем для подключения соединительного кабеля связи и кнопки "ЯРКОСТЬ" и "РЕЖИМ".

На крышке табло имеются окна для цифрового и шкального индикаторов и нанесена маркировка выносного табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50".

Выносное табло ТБ-4 модели 31 предназначено для установки на опоре вышки подъемного агрегата и имеет крепление, позволяющее перемещать табло в трех проекциях.

Выносное табло ТБ-4 модели 32 предназначено для установки на посту бурильщика и имеет пластину с двумя отверстиями для крепления на стену.

Табло содержит следующие элементы индикации:

- шкала основная,

- шкала верньерная,

- основное цифровое табло,

- цифровой индикатор начала шкалы,

- цифровой индикатор середины  шкалы,

- цифровой индикатор конца шкалы.

Шкала основная состоит из 48 светодиодов. Размерность этой шкалы переменная и соответствует установленному предельному значению (функция У.-П.З.). Значение индицируется светящимся полем из трех светодиодов, перемещающимся по шкале в соответствии с  текущим значением.

Шкала верньерная предназначена для слежения за малыми изменениями нагрузки (например, при ловильных работах) и индикации момента на ключе во время затяжки. Шкала состоит из 16 светодиодов. Размерность этой шкалы постоянная и соответствует 1,6 тс. Перемещение светящегося светодиода на одну позицию соответствует изменению веса на 100 кгс. При возрастании веса больше, чем на 1,6 тс светящийся светодиод переходит с последней позиции на первую, и продолжает двигаться слева вправо. При убывании веса больше, чем на 1,6 тс светящийся светодиод переходит с первой позиции на последнюю, и продолжает двигаться справа влево.

Основное цифровое табло предназначено для индикации веса на крюке.

Цифровой индикатор начала шкалы индицирует "0" или скомпенсированный вес колонны (в режиме компенсации веса п. 8.16.). Цифровой индикатор середины шкалы индицирует значение, равное половине разницы между значениями индикаторов начала шкалы и конца шкалы. Цифровой индикатор конца шкалы индицирует значение, равное  установленному предельному значению (функция У-П.З. прибора ИВЭ-50).

(а) (б)(в)

(г)  (д) (е)

(ж)  (з)

Рис. 5. Внешний вид: а – прибора  ИВЭ-50-П, б - табло выносного ТБ-4,

в – табло выносного ТБ-8, г – табло выносного ТБ-5, д – табло выносного ТБ-1; е – табло  выносного ТБ-2; ж – интерфейса  ИНТ-4; з – переносного блока памяти ПБП-3.

Кнопка "Яркость" служит для последовательного перебора шести градаций яркости.

Удерживая нажатой кнопку "РЕЖИМ" и нажимая кнопку "Яркость", можно выбрать один из режимов индикации (см. табл. 4)

Выносное табло ТБ-4 по месту включения в линию является конечным.

4.10. Выносное табло ТБ-5 устанавливается во взрывоопасной зоне в удобном для визуального наблюдения месте.

На лицевой панели табло находятся цифровые индикаторы – один основной и три вспомогательных, один или три стрелочных индикатора (в зависимости от модели), дополнительный шкальный и восемь одиночных индикаторов отображаемого параметра. В нижней части расположены кнопки "ЯРКОСТЬ" и "РЕЖИМ". Табло моделей 35 – 38 имеют дополнительно кнопки "<" и ">", которые дублируют функции одноименных кнопок пульта бурильщика.

Цифровые вспомогательные индикаторы расположены в начале, в середине и в конце шкалы стрелочного индикатора для индикации размерности шкалы.

Основной цифровой индикатор предназначен для отображения текущего значения одного из параметров:

- вес на крюке (Wk),

- нагрузка на долото (Wд),

- момент на ключе (Mk),

- давление (Р),

- момент на роторе (Мр),

- скорость спускоподъемных операций (V),

- обороты ротора / число ходов насоса (N),

- текущее время (T).

Для отображения наименования индицируемого в данный момент параметра служат восемь одиночных буквенных индикаторов.

Табло ТБ-5 модели 31, 32, 35 и 36 имеют один основной стрелочный индикатор, отображающий вес на крюке. Табло ТБ-5 модели 33, 34, 37 и 38 имеют еще два дополнительных стрелочных индикатора для отображения других параметров, конфигурируемых по заказу.

Дополнительный шкальный индикатор предназначен для слежения за малыми изменениями веса (например, при ловильных работах) и индикации момента на ключе во время затяжки. Его шкала состоит из 16 светодиодов. Размерность этой шкалы постоянная и соответствует 1,6 тс. Перемещение светящегося светодиода на одну позицию соответствует изменению веса на 100 кгс. При возрастании веса больше, чем на 100 кгс светящийся светодиод переходит с последней позиции на первую, и продолжает двигаться слева вправо. При убывании веса больше, чем на 100 кгс светящийся светодиод переходит с первой позиции на последнюю, и продолжает двигаться справа влево.

На нижней стенке табло расположены разъемы "ВХОД" для подключения кабеля от прибора или предыдущего табло, и "ВЫХОД" для подключения следующего табло.

Табло выносное ТБ-5 имеет два способа крепления. Модели 31, 33, 35 и 37 предназначены для крепления табло на мачту. Модели 32, 34, 36 и 38 предназначены для крепления табло на стену.

4.11. Выносное табло ТБ-1 устанавливается во взрывоопасной зоне в удобном для визуального наблюдения месте.

Выносное табло состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. На крышке табло закреплен светозащитный козырек. Внутри корпуса закреплена печатная плата с элементами индикации. Снизу корпуса закреплен разъем для подключения соединительного кабеля.

На крышке табло имеются окна для цифрового, шкального индикаторов, кнопки "ЯРКОСТЬ" и "СБРОС" и нанесена маркировка выносного табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50".

Выносное табло ТБ-1 предназначено для индикации веса на крюке.

Выносное табло ТБ-1 модели 31 предназначено для установки на опоре вышки подъемного агрегата и имеет крепление, позволяющее перемещать табло в трех проекциях.

Выносное табло ТБ-1 модели 32 предназначено для установки на посту бурильщика и имеет пластину с двумя отверстиями для крепления на стену.

Выносное табло ТБ-1 по месту включения в линию является конечным.

4.12. Выносное табло ТБ-7 устанавливается во взрывоопасной зоне в удобном для визуального наблюдения месте.

Выносные табло ТБ-7 и ТБ-8 предназначены для одновременной индикации двух параметров и состоят из корпуса и крышки, соединенных между собой через резиновое уплотнительное кольцо. Табло состоят из двух одинаковых секций, содержащих один четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор и один шкальный индикатор из 22 светодиодов. С верхней стороны крышки закреплен светозащитный козырек, а на лицевой стороне крышки расположены окна для цифрового и шкального индикатора и нанесена маркировка выносного табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50". Внутри корпуса закреплена печатная плата с элементами индикации. Снизу корпуса закреплен разъем для подключения соединительного кабеля связи и кнопка "ЯРКОСТЬ". Выносное табло ТБ-8 по месту включения в линию является проходным, т.е. обязательно подключение выходного кабеля до конечного табло или заглушки. Выносное табло ТБ-7 по месту включения в линию является конечным.

4.13. Выносное табло ТБ-2 предназначено для одновременной индикации четырех параметров, устанавливается на  площадке бурильщика буровой вышки в удобном для визуального наблюдения месте. Крепления табло осуществляется с помощью четырех болтов через четыре проушины в корпусе табло. Табло состоит из литого алюминиевого корпуса и крышки, соединенных между собой винтами через резиновое уплотнение. На корпусе табло укреплен светозащитный козырек.

С лицевой стороны табло имеет четыре герметичных смотровых окна, закрытых защитным оргстеклом. В смотровых окнах расположены блоки индикации (секции). В нижней торцевой части корпуса имеется разъем для подключения кабеля связи с прибором и клемма заземления, а также шильдик с маркировкой табло по взрывозащите "1ЕxibIIAТ5 в комплекте ИВЭ-50".

На незадействованные выходные разъемы проходных табло и разъемы "ТАБЛО" прибора должна быть установлена заглушка.

4.14. Пульт бурильщика ПБ-4 выполнен из стандартного корпуса кнопочного поста, внутри которого закреплена печатная плата с электроэлементами и кабеля с разъемом для подсоединения к прибору. Пульт предназначен для ввода в прибор момента касания забоя буровым инструментом (кнопка "ЗАБОЙ"), ввода положения передачи трубного гидравлического ключа (кнопка "ВП НП"), а также имеет кнопки "<" и ">" для работы в режиме компенсации веса колонны "Р.-НО."(см. п. 8.16.).

Пульт подключается к разъему "ТАБЛО" прибора или к разъему "ВЫХОД" проходных выносных табло.

4.15. Переносной блок памяти (ПБП-3) конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе из двух частей, к которым крепится печатная плата с радиоэлементами и разъемом для подсоединения к прибору ИВЭ-50 или интерфейсу. ПБП предназначен для считывания информации с прибора ИВЭ-50-П и доставки ее к месту установки ПЭВМ. Работа ПБП индицируется светодиодами, расположенными на корпусе, следующим образом: "Готов" – операции не производятся (допускается отсоединение); "Прием" – считывание данных с прибора; "Передача" – считывание данных в ПЭВМ; "Сервис" – индицирует процесс стирания флэш памяти или тестовый режим. Все переносные блоки памяти взаимозаменяемы. Переносной блок памяти может считывать информацию, как в полном объеме, так и с момента последнего считывания (режимы "Все данные" – символ "" и "Пополнение" – символ "" задаются с помощью переключателя).

После записи информации в ПБП он доставляется к месту установки ПЭВМ и подключается к разъему интерфейса.

4.16. Интерфейс конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе из двух П-образных пластин, к которым крепится печатная плата с радиоэлементами и разъемом для соединения с ПБП. На одной стороне корпуса установлен тумблер " Сеть", предохранитель и светодиод, сигнализирующий о включенном питании.

На противоположной стороне корпуса имеются два отверстия, через которые выведены кабель питания с вилкой для подключения к сети 220В переменного тока и жгут с 9-контактной розеткой для подключения к последовательному каналу ПЭВМ типа IBM PC.

4.17. Программное обеспечение для обработки информации на ПЭВМ полученной с ИВЭ-50-П содержится на диске.

Таблица 3.

| Код | Показания индикаторов | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | УС.-О. | Установка нуля (вес на крюке) | Общедоступно |
| 2 | Р.-НО. | Вкл/Выкл компенсации веса | Общедоступно |
| 3 | УС.А.0. | Вкл/Выкл автоустановки нуля | Общедоступно |
| 1 | СБ.-Н. | Сброс счетчика нагрузок | Общедоступно |
| 4 | У.-П.З. | Установка предельного значения (вес на крюке) | Общедоступно |
| 12 | У.-НЕ. | Установка кода месторождения | Общедоступно |
| 10 | У.-НУ. | Установка кода куста | Общедоступно |
| 11 | У.-СН. | Установка кода скважины | Общедоступно |
| 13 | У.-РА. | Установка кода работы | Общедоступно |
| 19 | ПР.-Б. | Проверка реле блокировки и звуковой сигнализации | Общедоступно |
| 23 | У.-З.З. | Установка значения запоминания индикации | PIN1-код PIN2-код |
| 7 | У.-Р.Р. | Установка размера рычага | PIN1-код PIN2-код |
| 14 | У.-С.А | Установка сетевого адреса | PIN1-код PIN2-код |
| 24 | У.-С.С. | Установка скорости связи | PIN1-код PIN2-код |
| 18 | У.-ВР. | Установка даты и времени | PIN2-код |
| 29 | У.-Н.З. | Установка корректирующего коэффициента | PIN1-код PIN2-код |
| 6 | У.-БР. | Установка кода бригады | PIN1-код PIN2-код |
| 4 | У.-П.З. | Установка предельного значения по каналам* | PIN1-код PIN2-код |
| 0 | УС.-О. | Установка нуля по каналам* | PIN1-код PIN2-код |
| 5 | У.-А.З. | Установка аварийного предельного значения по каналам* | PIN1-код PIN2-код |
| 3 | УС.А.0. | Вкл/Выкл автоустановки нуля* | PIN1-код PIN2-код |
| 8 | У.-Сп. | Установка номера калибровочной таблицы* | PIN1-код PIN2-код |
| 21 | Н.-Р.П. | Настройка реле звуковой сигнализации/блокировки для предельного значения* | PIN1-код PIN2-код |
| 22 | Н.-Р.А. | Настройка реле звуковой сигнализации/блокировки для аварийного значения* | PIN1-код PIN2-код |
| 25 | У.-С.З. | Установка кода защиты связи | PIN2-код |
| 26 | Н.ПАН. | Настройка индикаторов выносных табло | PIN2-код |
| 15 | Р.-ПО. | Режим калибровки по точкам | PIN2-код |
| 28 | Н.СЕН. | Настройка типа датчика | PIN1-код PIN2-код |
| 16 | ооо1 | Изменение PIN1-кода | PIN1-код PIN2-код |
| 17 | ооо2 | Изменение PIN2-кода | PIN2-код |
| 56 | Б.ПАН. | Блокировка кнопок выносных табло | PIN2-код |

* В функциях, имеющих возможность настройки параметров по каналам, приняты обозначения, приведенные в табл. 2.

5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

В связи с тем, что датчики и выносные табло расположены во взрывоопасной зоне, а прибор ИВЭ-50-П за пределами взрывоопасной зоны, исполнение датчиков, выносного табло и функциональных узлов прибора, обеспечивающих искробезопасность, соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99. Остальная часть электронного индикатора веса выполнена в общепромышленном исполнении.

Взрывобезопасность датчиков и выносных табло обеспечивается схемными решениями, которые ограничивают ток до искробезопасных параметров.

Реализация этих решений обеспечивается выполнением следующих требований:

1. Ток питания датчика и выносного табло до искробезопасных значений тока ограничивается:

а) токоограничивающими резисторами платы контроллера прибора;

б) электронными барьерами искрозащитного блока платы питания и согласования;

а напряжение стабилизатором.

2. Искрозащитный блок является неразборным и залит компаундом.

3. Цепи, связывающие диагональ датчика с усилителем имеют также токоограничивающие резисторы.

4. В печатных платах печатные проводники искробезопасных цепей, гальванически связанные с искроопасными цепями, отделены печатным экраном шириной не менее 1,5 мм.

5. Искробезопасные жгуты разделены относительно искроопасных и выполнены проводом с изоляцией синего цвета.

6.  Гальваническая развязка между искробезопасными цепями прибора и цепями для подключения блокировки и звуковой сигнализации обеспечивается использованием реле (90.37.47-10), у которого обмотка изолирована от контактных групп.

Фрикционная искробезопасность обеспечивается использованием в наружных деталях оболочек легких сплавов с содержанием магния менее 7% в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99.

Электростатическая искробезопасность обеспечивается отсутствием в наружных частях оболочки деталей из пластмасс свыше 400 см2 согласно требованиям ГОСТ Р 51330.0-99. Температура нагрева элементов и соединений табло и датчика не превышает +100 (С при температуре окружающей среды +50 (С.

Сохранение параметров искробезопасных цепей при монтаже и эксплуатации обеспечивается проверками предприятия-изготовителя и выполнением требований инструкции по эксплуатации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. К эксплуатации индикатора веса допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Дополнительно необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации ПЭВМ.

6.2. В процессе эксплуатации необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

1. ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Официальное издание Госгортехнадзора России;

2. ГОСТ 51330.10-99 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". (Раздел 1 и 2);

3. Правил устройств электроустановок ПУЭ, (Глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах"). Москва. Энергоатомиздат, 1998;

4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 2003 г.

6.3. Условия и требования безопасной эксплуатации:

- Диапазон рабочих температур, (С:	 	          		от -40 до +50

- Относительная влажность воздуха

при +25 (С, не более %               				98

- напряжение переменного тока, В                    			220 (20

- напряжение потоянного тока, В					27 (3

- Максимальное значение превышения силы, после

снятия которой, сохраняются метрологические характеристики

датчика ИВЭ-50-2, не более, %					25

6.4. Не допускается эксплуатация датчиков при превышении верхнего предела измерений.

6.5. Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и профилактическое обслуживание проводить при отключенном питании.

6.6. Сохранение параметров искробезопасных цепей при монтаже и эксплуатации обеспечивается проверками предприятия-изготовителя и выполнением требований руководства по эксплуатации. Проверки производятся при выпуске из производства и после ремонта искробезопасного оборудования согласно ТУ.

6.7. Ремонт искробезопасного оборудования должен проводиться только специализированными организациями или на него должно быть получено согласование соответствующих органов.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

7.1. Осмотрите составные части индикатора веса и убедитесь в отсутствии механических повреждений и неисправностей.

7.2. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 1336.94.00.00-15.8РЭ.

7.3. Прибор и выносные табло установите таким образом, чтобы обеспечить удобство работы с органами управления, расположенными на передней панели прибора, а также визуальный контроль за показаниями индикаторов прибора и табло, как со стороны машиниста (бурильщика), так и рабочих, работающих на устье скважины. Прибор должен располагаться вне взрывоопасной зоны.

7.4. Установка датчика силы ИВЭ-50-2 Рном=10тс и Рном=20 тс на неподвижный конец талевого каната подъемного агрегата производится следующим образом: канат укладывается в выемки трех упоров на упругом элементе датчика, устанавливается скоба, планка и затягивается гайками. Гайки затягивать до касания канатом среднего упора с моментом 27,5 (2,5 Н(м. Скоба прижимает канат к среднему упору и обеспечивает перегиб каната. При этом кабель датчика располагается снизу.

Установка датчика силы ИВЭ-50-2 Рном=30тс производится следующим образом: отвинтите гайки прижима и снимите прижим 5 (рис 3); установите датчик силы опорными роликами 6 на канат кабелем вниз; установите прижим 5 на канат и наденьте прижим на шпильки; поочередно, по одному обороту, затяните гайки прижима таким образом, чтобы канат вошел в соприкосновение с дном ложемента; после этого подтяните обе гайки с моментом 37,5 (2,5 Н(м, при этом, зазор между прижимом и тягой с обеих сторон должен быть одинаковым. Пережим каната сильным затягиванием гаек не допускается.

Датчик силы должен быть установлен на расстоянии не менее 1,5 метра от запасовки неподвижного конца каната и не менее 0,5 метра от других датчиков.

В датчиках силы предусмотрена возможность выполнить стопорение и опломбирование гаек во избежание сбоя их затяжки.

7.5. Установите датчик момента на ключе.

В случае использования датчика ДМ1 – на гидросистему трубного ключа. Рекомендуемое место установки – точка установки контрольного манометра.

При работе с машинным ключом установите датчик ИВЭ-50-2.4 на канате, связывающем шток пневмо- или гидрораскрепителя  с рычагом  ключа. Для этого снимите страховочные болты 8 (рис. 4). Затем уложите канат в выемки упоров 1 и 2, установите скобу 4, планку 5 и затяните гайки 6 до момента касания каната среднего упора 2 плюс 1-2 оборота (27,5 (2,5 Н(м). Установите страховочные болты.

7.6. Установите датчик перемещения ДП-20 на вал лебедки.

7.7. Установите датчик температуры в требуемом для измерения месте.

7.8. Установите датчик-газоанализатор смеси газов в соответствующем технике безопасности месте.

7.9. Датчик  плотности ДПЛ-3 монтируется на верхней площадке емкости. При этом необходимо соблюсти:

-   полное погружение гири в контролируемую жидкость;

-   отсутствие контакта гири со стенками и другими частями емкости;

-   скорость горизонтальных и вертикальных  перемещений  жидкости

-   в зоне  погружения гири не должна превышать 0.5 м/c.

7.10. Проверьте состояние разъемных соединений, целостности кабельных связей.

7.11. Подключите кабели датчиков и выносных табло к разъемам "Искробезопасные цепи" прибора ИВЭ-50-П и коробки распределительной.

Кабели датчиков силы, давления, момента, датчиков-сигнализаторов смеси газов и сероводорода, оборотов, положения крюкоблока подключаются к соответствующим разъемам коробки распределительной РК24. Кабель коробки распределительной подключается к разъему "РК" прибора.

Кабель пульта бурильщика подключается к разъему "ТАБЛО" прибора.

Разъемы "ТАБЛО" равноценны, к каждому из них может быть подключено несколько выносных табло. Общее количеством секций всех выносных табло – до четырех.

7.12. Подключите кабель датчика расхода топлива к разъему "ДРТ" прибора.

7.13. Проверьте напряжение бортовой сети подъёмного агрегата, которое должно находиться в пределах (20..28)В.

7.14. Подключите блок звуковой сигнализации к разъему "СИРЕНА" прибора ИВЭ-50-П.

7.15. Подключите кабель питания к разъему "=24В".

7.16. Установите выключатель питания на приборе в положение "Вкл."

# В Н И М А Н И Е !!!

Не допускается подключать минусовой провод кабеля питания прибора непосредственно на аккумулятор, минуя выключатель "массы" подъемного агрегата.

Запуск и остановку двигателя агрегата производить при выключенном приборе.

При монтаже и эксплуатации ИВЭ-50 не допускается попадание воды и грязи в соединительные разъемы. При работе прибора, температура в кабине подъемного агрегата должна соответствовать рабочему диапазону температур, указанному в разделе 2.

Подключение выносных табло производить при выключенном приборе.

Рис. 6. Схема подключения прибора ИВЭ-50-П модель 07.16-8G.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

8.1. Выдержать во включенном состоянии 1 минуту.

8.2. После первого монтажа на агрегат необходимо произвести выбор соответствующей таблицы калибровки каналов. Для этого необходимо ввести PIN1-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1", затем цифры кода). Затем войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать   "У.-Сп." и нажать кнопку "ENTER". На табло появится номер канала (см. табл. 2), необходимо выбрать нужный канал и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп.-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы означает, что таблица пуста (недействительна) и ее выбор невозможен. Аналогично необходимо произвести выбор таблицы для остальных каналов.

Если прибор не имеет заполненных (действительных) таблиц, то значение канала будет отображаться без десятичной точки.

8.3. Перед началом работы необходимо произвести установку нуля канала веса на крюке в следующих случаях:  после установки (переустановки) датчика силы,  после переезда агрегата, после ремонта или замены кабеля датчика силы. При этом крюк должен быть пустым. Установка нуля производится одновременным нажатием кнопок "ENTER" + "0". При этом обнуляются показания в пределах 5,0 тс. Если необходимо обнулить показания в больших пределах необходимо ввести PIN1-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "1", затем цифры кода), затем войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "УС.-0." и нажать кнопку "ENTER". После появления номера канала (Н--1) нажать кнопку "ENTER".

Также необходимо произвести установку нуля канала положения крюкоблока.

Внимание! Данная операция является необходимой для нормальной работы каналов положения крюкоблока и скорости СПО.

Перед началом работы необходимо установить крюкоблок в положение, соответствующее нулевой высоте над роторным столом. Затем выбрать режим индикации этого канала (см. п. 8.11.), установка нуля производится одновременным нажатием кнопок "ENTER" + "0".

Если данная операция не будет выполнена, то индикация этого канала будет представлять только точку во втором разряде.

8.4. Для ввода аварийного предельного значения параметра необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-А.З." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2). Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение и нажать "ENTER" для его сохранения. Аналогичным образом необходимо ввести значения текущего предельного значения каналов ("У.-П.З.")

8.5. Для упрощенного ввода текущего предельного значения веса на крюке (без ввода PIN1-кода) можно войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-П.З." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение и нажать "ENTER" для его сохранения.

Текущее предельное значение ("У.-П.З.") не может быть установлено больше аварийного ("У.-А.З.")

8.6. Для настройки реле блокировки и звуковой сигнализации на работу по превышению предельного значения необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Н.-Р.П." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать "ENTER". На табло появится ранее установленный режим включения реле. С помощью стрелок "←" и "→" выберите нужный режим:

| режим | Звуковая сигнализация | Реле блокировки 1 | Реле блокировки 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-00 | не включается | не включается | не включается |
| Р-01 | включается | не включается | не включается |
| Р-02 | не включается | включается | не включается |
| Р-03 | включается | включается | не включается |
| Р-04 | не включается | не включается | включается |
| Р-05 | включается | не включается | включается |
| Р-06 | не включается | включается | включается |
| Р-07 | включается | включается | включается |

Аналогичным образом настраивается работа реле блокировки и звуковой сигнализации по превышению аварийного значения с помощью функции Н.-Р.А.

При превышении текущего предельного значения (значение У.-П.З.) любого из каналов сработает световая сигнализация (мигание всех светодиодных индикаторов с частотой 1 Гц).

Внимание! Режим работы звуковой сигнализации (сирены) – прерывисто-кратковременный. Длительное (более 30 сек) удержание во включенном состоянии может привести к выходу ее из строя.

8.7. При необходимости, можно инвертировать работу реле блокировки. Инверсия подразумевает включение реле при нормальной работе и выключение при достижении предельных значений. Настройка инверсии срабатывания реле производится с помощью функции Н.-Р.Н. Вход в функцию и выбор канала аналогичны работе с функциями Н.-Р.А. и Н.-Р.П. (см. п. 8.7.). Далее необходимо выбрать режим инверсии:

| режим | Звуковая сигнализация | Реле блокировки 1 | Реле блокировки 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-00 | не инвертируется | не инвертируется | не инвертируется |
| Р-01* | инвертируется | не инвертируется | не инвертируется |
| Р-02 | не инвертируется | инвертируется | не инвертируется |
| Р-03* | инвертируется | инвертируется | не инвертируется |
| Р-04 | не инвертируется | не инвертируется | инвертируется |
| Р-05* | инвертируется | не инвертируется | инвертируется |
| Р-06 | не инвертируется | инвертируется | инвертируется |
| Р-07* | инвертируется | инвертируется | инвертируется |

При этом надо иметь в виду, что, если в соответствии с выбранным режимом функций Н.-Р.А. и Н.-Р.П. реле не должно включатся, то инверсия не окажет на его работу никакого влияния.

Обратите внимание! В режимах, отмеченных "*" будет происходить включение сирены в нормальных условиях.

8.8. Прибор ведет подсчет количества спускоподъемных операций (СПО). Условием подсчета является удержание веса на крюке более 0,7 тс не менее 3 секунд с последующей полной разгрузкой. Таким образом, счетчик СПО не будет увеличиваться до тех пор, пока вес на крюке не превысит 0,7 тс. Также необходимо учитывать, что при малых весах абсолютная погрешность будет иметь существенную величину. Для сброса счетчика СПО необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "СБ.-Н." и нажать кнопку "ENTER".

8.9. Для ввода кода месторождения необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-НЕ." и нажать кнопку "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести код и нажать "ENTER" для его сохранения. Аналогичным образом необходимо ввести коды куста, скважины и работы.

8.10. При использовании датчиков ИВЭ-50-2.4 необходимо ввести размера рычага ключа. Для этого необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-Р.Р." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать "ENTER". Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести размер в метрах и нажать "ENTER" для его сохранения. Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER".

8.11. Удерживая нажатой кнопку "ENTER" и нажимая цифровые кнопки, можно выбрать один из режимов индикации прибора ИВЭ-50-П:

Таблица 4.

| установка | индикация | индицируемый параметр |
| --- | --- | --- |
| "ENTER" + "1" | РЕ-1 | Вес на крюке |
| "ENTER" + "2" | РЕ-2 | Момент на ключе |
| "ENTER" + "3" | РЕ-3 | Давление в манифольде |
| "ENTER" + "4" | РЕ-4 | Концентрация смеси газов |
| "ENTER" + "5" | РЕ-5 | Плотность раствора |
| "ENTER" + "6" | РЕ-6 | Температура |
| "ENTER" + "7" | РЕ-7 | Расход на входе |
| "ENTER" + "8" | РЕ-8 | Положение крюкоблока |
| "ENTER" + "9" | РЕ-9 | Скорость СПО |
| * | РЕ-А | Счетчик спускоподъемных операций |
| * | РЕ-b | Текущее время |
| * | РЕ-С | Автоматическое переключение между РЕ-1 и РЕ-2 (ТБ-4 и ТБ-5) |

* - установка с помощью кнопок "ENTER" + "←" или "→"

8.12. Удерживая нажатыми кнопки "ENTER"+"SHIFT" и нажимая "←" и "→", можно выбрать необходимую яркость свечения индикаторов прибора.

8.13. Для улучшения восприятия быстроменяющихся значений некоторых параметров, например, момента на ключе, предназначена функция У.-З.З. Она позволяет ввести время задержки на индикаторах последнего максимального значения. Для ввода времени задержки необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-З.З." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2). Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение задержки в секундах и нажать "ENTER" для его сохранения. Значение на индикаторах будет обновляться по истечении установленного времени задержки.

8.14. Приступить к выполнению работ на скважине.

8.15. Режим компенсации веса колонны. В некоторых случаях, например, при ловильных работах, бывает необходимо "обнулить" большой вес колонны для слежения за малыми изменениями веса. Для этого нужно войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-НО." и нажать кнопку "ENTER". Другой способ входа в режим – одновременное нажатие кнопок "<" и ">" на пульте бурильщика или табло ТБ-5 (мод. 35–38). При этом на цифровых индикаторах прибора и основном индикаторе ТБ-4 установится значение 0.0 (со смещением на один разряд влево), на цифровом индикаторе начала шкалы ТБ-4 – значение скомпенсированного веса колонны, на цифровом индикаторе середины шкалы" ТБ-4 – половина разницы предельного и скомпенсированного значения.

Стрелочный индикатор табло ТБ-5 устанавливается на середину шкалы, что позволяет наблюдать как положительные, так и отрицательные малые изменения веса. На среднем цифровом вспомогательном индикаторе установится значение 0.0, на индикаторе в начале шкалы предельное значение – {-1 тс}, в конце шкалы – {1 тс}. Таким образом, чувствительность стрелочного индикатора увеличивается, и полный диапазон шкалы становится равным 2 тс. Эти предельные значения можно изменить с помощью кнопок "<" и ">" пульта бурильщика или табло ТБ-5 (мод. 35–38).

Для выхода из режима компенсации нужно повторно войти в меню функций прибора, выбрать "Р.-НО." и нажать кнопку "ENTER", либо одновременно нажать кнопки "<" и ">" на пульте бурильщика или табло ТБ-5 (мод. 35–38). При этом все индикаторы возвращаются в исходный режим работы.

8.16. Режим автоустановки нуля. При включении данного режима происходит автоматическая компенсация температурного дрейфа нуля канала. Во время эксплуатации рекомендуется включать данный режим. Для включения/выключения автоустановки нуля необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "УС.А.0." и нажать кнопку "ENTER". На индикаторах появится текущее состояние: OFF – выключено, On – включено, стрелками "←" и "→" можно изменить состояние и нажать кнопку "ENTER".

8.17. Для вычисления прибором нагрузки на долото бурильщику необходимо нажать на кнопку "ЗАБОЙ" в момент касания забоя буровым инструментом.

8.18. При использовании датчика ДМ1 в качестве датчика момента на трубном ключе необходимо использовать кнопку "ВП НП" (высокая передача – низкая передача) на пульте бурильщика. При этом положение передачи индицируется горизонтальной чертой (сегментом индикатора) в крайнем левом разряде. Высокая передача – черта вверху, низкая передача – черта внизу.

8.19. Перед началом работы необходимо произвести ввод корректирующих коэффициентов для каналов момента на роторе и скорости вращения ротора. Коэффициент численно равен передаточному числу трансмиссии от роторного стола до места встройки датчика момента. Для ввода коэффициента необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-Н.З." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала (см. табл. 2). Далее необходимо с помощью цифровых кнопок ввести нужное значение и нажать "ENTER" для его сохранения.

8.20. Для обеспечения возможности сопряжения индикатора веса с другими устройствами связи (например, модемами), работающими на различных скоростях, предусмотрена функция установки скорости связи (У.-С.С.). Для установки скорости необходимо ввести PIN1-код (см. выше), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "У.-С.С." и нажать кнопку "ENTER". Появится номер порта (П--Х, где Х - номер порта). Далее необходимо с помощью стрелок "←" и "→" выбрать нужное значение:

115.2 – 11520 бод;

57.6   – 57600 бод;

38.4   – 38400 бод;

19.2   – 19200 бод;

9.6     – 9600 бод;

2.4     – 2400 бод;

1.2     – 1200 бод и нажать "ENTER" для его сохранения.

8.21. Если значение сигнала любого канала выйдет за рамки рабочего диапазона (например, в случае обрыва кабеля или выхода датчика из строя), то на индикаторах будет отображаться "0.0.0.0.".

8.22. Предусмотрена возможность подключения внешнего блока радиосвязи (приобретается отдельно), который подключается к разъему "СВЯЗЬ". Для работы с блоком необходимо установить скорость связи (указана в документации на блок) с помощью функции У.-С.С.

8.23. Для предупреждения несанкционированного (или случайного) изменения настроек прибора по радио каналу необходимо установить значение кода защиты связи (У.-С.З.) в прибор, а также  ввести его в настройках соединения в программе ASC Manager. При несовпадении этих кодов изменение данных или настроек будет невозможно.

8.24. Для установки даты и времени в приборе необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2", затем цифры кода), затем войти  в  меню  функций  прибора  (кнопка "MENU"),  с  помощью  стрелок  "←" и "→" выбрать "У.-ВР." и нажать кнопку "ENTER". На индикаторе появится текущие значения месяца и числа, корректируемое значение мигает. Переход между значениями производится с  помощью  стрелок  "←" и "→", ввод новых значений – с помощью цифровых кнопок клавиатуры. После ввода значений месяца и числа необходимо нажать кнопку "ENTER". На индикаторе появятся текущие значения минут и часов, которые корректируются аналогично. После нажатия кнопки "ENTER" на индикаторе появится значение года, корректируемое с помощью цифровых кнопок клавиатуры. По окончании корректировки необходимо нажать кнопку "ENTER".

8.25. При необходимости убедиться в работоспособности реле блокировок и звуковой сигнализации можно воспользоваться функцией ПР.-Б. Для этого необходимо войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "ПР.-Б." и нажать кнопку "ENTER". При этом кратковременно включатся все реле и звуковая сигнализация.

8.26. Во избежание случайного сбоя настроек выносных табло возможна блокировка кнопок с помощью функции "Б.ПАН.", которая имеет следующие значения: OFF – блокировка выключена; РЕ – заблокирована кнопка "РЕЖИМ"; FULL – заблокированы все кнопки.

Внимание! Не допускается использование ППУ для очистки выносных табло и датчиков!

Не допускается поднимать и переносить датчики, удерживая их за кабель (следует – только за корпус датчика).

Если во время работы температура в месте установки прибора опустилась ниже минус 40 (С, то в случае перерыва в работе бригады, рекомендуется оставлять прибор во включенном состоянии.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

9.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту индикатора веса ИВЭ-50 могут проводиться на предприятии-изготовителе, а также в службе КИП потребителя или у авторизованных региональных представителей.

В связи с тем, что индикаторы веса ИВЭ-50 являются техническими устройствами, эксплуатирующимися на опасных производственных объектах, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться с учетом следующих требований к организациям и персоналу:

- авторизованные региональные представители должны иметь материально-техническое оснащение и персонал, соответствующий требованиям предприятия-изготовителя.  Обязательным документом, подтверждающим статус регионального представителя, является сертификат, выдаваемый предприятием-изготовителем;

- персонал организаций и подразделений, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт должен иметь квалификацию слесарей КИПиА не ниже 4 разряда.

В связи с постоянным усовершенствованием и модернизацией приборов рекомендуется периодическое прохождение обслуживающим персоналом курсов повышения квалификации на предприятии-изготовителе не реже одного раза в год.

9.2. Периодически и при необходимости проводится внешний осмотр составных частей индикатора веса, чистка внешних поверхностей от пыли и грязи, протирка стекол индикаторов мягкой ветошью, промывка контактов разъемов техническим спиртом.

9.3. Данные об эксплуатации, отказах, ремонтах индикатора веса должны регистрироваться потребителем в журнале эксплуатации, в который должны заноситься сведения о дате и объекте установки индикатора веса, обнаруженных неисправностях и методах их устранения.

9.4. После включения на табло прибора могут выводиться коды обнаруженных при самотестировании неисправностей или предупреждений (табл. 5). В случае возникновения критических  неисправностей прибор должен быть отправлен в службу КИП для проведения ремонта, калибровки с последующим предъявлением его для поверки органам государственной метрологической службы. В случае предупреждений возможно продолжение работы после нажатия любой кнопки.

Таблица 5.

| Показания табло прибора | Неисправность |
| --- | --- |
| Е – 01 | Выход из строя встроенной флэш-памяти | Критическая |
| Е – 02 | Ошибка работы с архивом | Критическая |
| Е – 03 | Ошибка работы с модулем дискретного ввода-вывода | Критическая |
| Е – 04 | Ошибка модуля x24 | Критическая |
| Е – 07 | В контроллер не загружен идентификационный номер | Предупреждение |
| Е – 08 | Загружены параметры по умолчанию | Предупреждение |
| Е – 09 | Сбой даты/времени | Предупреждение |
| Е – 10 | Не установлен код бригады | Предупреждение |
| Е – 11 | Испорчены данные в реестре параметров | Предупреждение |
| Е – 12 | Ошибка в структуре архива | Предупреждение |

9.5. Калибровка.

9.5.1. Калибровка каналов веса на крюке, давления в манифольде, момента на машинном ключе (датчик ИВЭ-50-2.4), концентрации смеси газов, плотности, расхода на входеи температуры.

9.5.1.1. Выполнить подготовительные работы.

Присоединить прибор ИВЭ-50-П к источнику питания и калибратору токовой петли в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3. Установить на приборе режим индикации калибруемого канала (см. п. 8.11). Установить требуемое для данного типа агрегата аварийное (У.-А.З.) и текущее (У.-П.З.) значение (см. п. 8.4., 8.5.).

9.5.1.2. Опробование.

При проведении опробования производится не менее трех циклов (уменьшение и увеличение тока). При этом проверяется дискретность отсчета по табло прибора.

9.5.1.3. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

9.5.1.4. После этого на табло будут показываться значения канала, которые можно скорректировать.

Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER".

Установить на калибраторе токовой петли значение тока 4 мА. Скорректировать нулевое  значение. Исключение: для канала температуры нужно установить значение тока 9.3 мА.

Установить на калибраторе токовой петли значение тока, соответствующее номинальному значению параметра. Ввести номинальное значение в единицах измерения этого параметра.

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.5.1.5. Выполнить работы по определению основной приведенной погрешности канала веса на крюке в соответствии с методикой поверки "Индикатор веса электронный ИВЭ-50 (динамометр). Методика поверки. 1336.72.00.01 МП" и составить протокол поверки. Для остальных каналов составить протоколы калибровки.

9.5.1.6. Датчики с токовым выходом взаимозаменяемы при условии соответствия параметров.

9.5.2. Калибровка канала момента на ключе с использованием датчика ДМ1.

9.5.2.1. Выполнить подготовительные работы.

Присоединить прибор ИВЭ-50-П к источнику тока и калибратору токовой петли в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3. Подключить пульт бурильщика ПБ-4 к разъему "ТАБЛО". Установить на приборе режим индикации момента на ключе (см. п. 8.11). Установить требуемое для данного типа ключа значение аварийного (У.-А.З.) и текущего (У.-П.З.) предельного момента (см. п. 8.4., 8.5.)

9.5.2.2. Опробование.

При проведении опробования производится не менее трех циклов (уменьшение и увеличение тока). При этом проверяется дискретность отсчета по табло прибора.

9.5.2.3. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

9.5.2.4. После этого на табло будут показываться значения канала, которые можно скорректировать.

Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER".

Установить на калибраторе токовой петли значение тока 4 мА. Скорректировать нулевое  значение.

Установить на калибраторе токовой петли значение тока 20 мА.

С помощью пульта ПБ-4 установить положение НП (при этом на шкальном индикаторе маркер будет двигаться справа налево). Ввести номинальное значение канала для низкой передачи.  Установить положение ВП (при этом на шкальном индикаторе маркер будет двигаться слева направо). Ввести номинальное значение канала для высокой передачи.

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.5.2.5. Составить протокол соответствия показаний токового калибратора показаниям индикатора веса.

9.5.2.6. Датчики ДМ1 взаимозаменяемы при условии соответствия номинального давления.

9.5.3. Калибровка канала положения крюкоблока и скорости СПО.

9.5.3.1. Калибровка канала производится непосредственно на грузоподъемном механизме установки.

9.5.3.2. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." и нажать кнопку "ENTER". Затем выбрать номер канала положения крюкоблока (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На индикаторе прибора появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER".

9.5.3.3. После этого на индикаторах прибора будут показываться значения, которые необходимо скорректировать.

Установить крюк в положение, соответствующее нулевой высоте. Ввести нулевое значение.

Поднять крюк на максимальную высоту (не менее 10 метров). Положение крюка контролировать с помощью измерительной ленты (рулетки). Ввести измеренное значение в метрах.

Внимание! Во время калибровки, от момента начала подъема до ввода значения, не допускается обратный ход (вниз) крюкоблока.

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.6. Поверка индикаторов проводится представителем Государственной метрологической службы по методике поверки "Индикатор веса электронный ИВЭ-50 (динамометр). Государственный реестр (15769-02. Методика поверки. 1336.72.00.01 МП". Межповерочный интервал 1 год.

9.7. В случае сбоя в режиме индикации выносных табло необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для получения инструкций по настройке (функция Н.ПАН).

10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10.1. Программное обеспечение (ПО) для индикатора веса ИВЭ-50 поставляется на компакт-дисках.

10.2. Рекомендуемые системные требования к ПЭВМ:

1. Центральный процессор – Pentium 4  2600 МГц.

2. Оперативная память –  512 MБт.

3. СОМ порт.

6. Наличие свободного дискового пространства не менее 1 ГБт.

Также необходимо наличие операционной системы Windows 98/2000/ХР и выше.

10.3. Запустите программу Setup.exe на диске с ПО. Следуйте указаниям этой программы, отвечайте на ее вопросы. После завершения установки,  ПО для ИВЭ-50 будет доступно также в меню Пуск/Программы/ASC manager.

10.4. Установка драйвера для интерфейса ИНТ-6 и кабеля связи КСВ10.

Установка драйвера особенностей не имеет. Все необходимые файлы находятся в каталоге "drivers" компакт-диска из комплекта поставки. На компьютер будет установлено два устройства – USB Serial converter и USB Serial Port (COMx), где х – номер СОМ порта. Назначенный номер можно узнать и изменить в "Диспетчере устройств" следующим образом: выделить строку Serial Port  (COMx) и через меню "Действие" – "Свойства" на закладке «Port Settings» нажать кнопку «Advanced». Отобразится окно, где можно изменить номер СОМ порта, присвоенный интерфейсу.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Упакованный индикатор веса может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

11.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

11.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

11.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

11.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

11.6. Условия транспортирования индикатора веса в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

11.7. Хранение индикатора веса должно соответствовать условиям 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

12.1. Индикатор веса не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

12.2. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке индикатора веса на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

12.3. Индикатор веса для утилизации демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие индикатора веса требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

13.2. При обнаружении неисправности прибора в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю по адресу:

614990, г. Пермь Комсомольский пр., 34 к. 208

или авторизованному представителю. Перечень представителей можно узнать на официальном сайте предприятия www.v-1336.ru

коммерческий отдел: (342) 219-60-20, 219-60-30, 212-74-93;

производственный отдел: (342) 213-29-28;

конструкторский отдел: (342) 290-55-00;

отдел сервисного обслуживания (342) 240–38–27

факс: (342) 212-97-65

Дата ввода в эксплуатацию:             _________________________________

____________________                   _________________________________

подпись                                                                Ф.И.О.

Приложение 1.

Таблица коэффициентов пересчёта значений силы на неподвижном конце каната в значение,  индицируемое на табло индикатора (вес на крюке).

| Количество подвижных роликов талевой системы (n) | Коэффициент пересчета (2n) | Предельное значение силы на неподвижном конце каната, тс | Значение веса на крюке, тс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 2 4 6 8 10 12 | 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 | 20,40,60 40, 80,120 60 ,120,180 80,160. 240 100,200,300 120,240,360 |

Примечание. При меньших значениях номинальной силы на неподвижном конце каната величина  номинального  веса на  крюке  подъёмника определяется как произведение номинального веса на неподвижном конце каната и коэффициента пересчёта, равного 2n.

В Н И М А Н И Е !!!

1. При смене положения датчика силы ИВЭ-50-2 на канате показания могут измениться на величину до 10 % от прежних. В каждом случае смены положения датчика необходимо выполнить установку нуля (см. п. 8.3)

Приложение 2.

Протокол поверки канала веса на крюке

Тип ИВЭ-50

Заводской № прибора

Тип датчика

Максимальная нагрузка

подъемного агрегата

Диаметр каната

Число подвижных роликов

талевой системы

Калибратор токовой петли

(тип, класс точности)

Таблица №__

| Показания калибратора токовой петли, мА | Расчетные значения, тс | Показания индикатора веса, тс | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( тс | ( % |
|  |  | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. |

Поверка произведена в соответствии с методикой поверки 1336.72.00.01 МП.

Результаты поверки

Основная приведенная погрешность  ±

Заключение по результатам поверки

годен(не годен)

Дата поверки

Государственный поверитель

Протокол поверки канала веса на крюке

Тип ИВЭ-50

Заводской № прибора

Тип датчика

Максимальная нагрузка

подъемного агрегата

Диаметр каната

Число подвижных роликов

талевой системы

Калибратор токовой петли

(тип, класс точности)

Таблица №__

| Показания калибратора токовой петли, мА | Расчетные значения, тс | Показания индикатора веса, тс | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( тс | ( % |
|  |  | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. | нагр. | разгр. |

Поверка произведена в соответствии с методикой поверки 1336.72.00.01 МП.

Результаты поверки

Основная приведенная погрешность  ±

Заключение по результатам поверки

годен(не годен)

Дата поверки

Государственный поверитель

Протокол калибровки канала момента на ключе

при использовании датчика ДМ1

Таблица №__

Показания индикатора веса (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

Показания индикатора веса (при токе _____ мА) Мк (низкая передача) "НП" __________ (кН·м)

Мк (высокая передача) "ВП" _________ (кН·м)

Датчик давления в составе ДМ1 ________________________________

Гидросистема ключа:

| Давление, МПа | Момент, кН·м |
| --- | --- |
|  | НП | ВП |

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Таблица №__

Показания индикатора веса (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

Показания индикатора веса (при токе _____ мА) Мк (низкая передача) "НП" __________ (кН·м)

Мк (высокая передача) "ВП" _________ (кН·м)

Датчик давления в составе ДМ1 ________________________________

Гидросистема ключа:

| Давление, МПа | Момент, кН·м |
| --- | --- |
|  | НП | ВП |

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Протокол калибровки канала момента на ключе

при использовании датчика ИВЭ-50-2.4.

Номер таблицы ___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

Показания индикатора веса (при токе _____ мА) Мк __________ (кН·м)

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Номер таблицы ___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА) Мк ________ (кН·м)

Показания индикатора веса (при токе _____ мА) Мк __________ (кН·м)

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Протокол калибровки канала давления в манифольде

Таблица №___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (МПа)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) ________ (МПа)

Тип датчика	 ____________________________________

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Таблица №___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (МПа)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) ________ (МПа)

Тип датчика	 ____________________________________

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Протокол калибровки канала концентрации смеси газов

Таблица №__

Показания индикатора веса (при токе 4 мА) НКПР ___________ (%)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) НКПР ___________ (%)

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Протокол калибровки канала температуры

с использованием датчика МЕТРАН-274

Номер таблицы ___

Показания индикатора веса (при токе _____ мА) Т __________ ((С)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) Т ________ ((С)

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Номер таблицы ___

Показания индикатора веса (при токе _____ мА) Т __________ ((С)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) Т ________ ((С)

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Протокол калибровки канала плотности раствора

Номер таблицы ___

Заводской № датчика ____________________________

данные настройки датчика уровня: ____ мА соответствует плотности _____ (г/см3)

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (г/см3)

Показания индикатора веса (при токе _____ мА)  __________ (г/см3)

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Номер таблицы ___

Заводской № датчика ____________________________

данные настройки датчика уровня: ____ мА соответствует плотности _____ (г/см3)

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (г/см3)

Показания индикатора веса (при токе _____ мА) __________ (г/см3)

Дата калибровки _________________________________

Поверитель ______________________________________

Протокол калибровки канала расхода на входе

Таблица №___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (л/с)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) ________ (л/с)

Данные настройки датчика расхода DFM-5.0:

Заводской №                                __________________

Внутренний диаметр трубы, мм __________________

Максимальный расход, л/с         __________________

Таблица №___

Показания индикатора веса (при токе 4 мА)  ________ (л/с)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) ________ (л/с)

Данные настройки датчика расхода DFM-5.0:

Заводской №                                __________________

Внутренний диаметр трубы, мм __________________

Максимальный расход, л/с         __________________

Приложение 3.

Рис. 1. Схема включения оборудования для калибровки канала

веса на крюке с использованием датчиков с токовым выходом.

Рис.2. Схема включения оборудования для калибровки канала момента на ключе.

Рис. 3. Схема включения оборудования для калибровки

канала концентрации смеси газов.

Рис. 4. Схема включения оборудования для калибровки

канала давления в манифольде.

Рис.5. Схема включения оборудования для проверки канала плотности.

Рис.6. Схема включения оборудования для проверки канала температуры.

Рис.7. Схема включения оборудования для проверки канала расхода.

Приложение 4.

Применение кабелей выносных табло.

КТБ2 L=15 м* КТБ1 L=15 м* КТБ2 L=8,5 м* КТБ2 L=8,5 м* КТБ2 L=8,5 м* КТБ1 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ4 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ3 L=8,5 м* КТБ1 L=15 м* КТБ4 L=8,5 м* КТБ2 L=15 м*

14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

rev.18jun12

# Footnotes

зависит от интенсивности работ (частоты изменения технологических параметров)

# Text boxes

ТБ-1

ТБ-4 ТБ-7

ТБ-1

ТБ-11

ТБ-4 ТБ-7

ТБ-11

ТБ-12

ТБ-1

ТБ-4

ТБ-12

ТБ-12

ТБ-7

ТБ-8

ТБ-7

ТБ-4

ТБ-8

ТБ-1

ТБ-8

ТБ-2 модель 32

ТБ-2