РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Датчик АКБ ИВЭ-50-2.12

1336.404176.024РЭ

Руководство по эксплуатации

Введение

Настоящее  руководство по эксплуатации предусматривает краткое описание конструкции датчика АКБ ИВЭ-50-2.12 (далее по тексту – датчик), определяет условия транспортировки и его хранения, а так же правила эксплуатации.

1. Назначение

Датчик АКБ ИВЭ-50-2.12 в комплекте ИВЭ-50 преобразует усилие в системе ключа АКБ в электрический нормированный токовый сигнал 4..20 мА, пропорциональный моменту на ключе, а также обеспечивает ввод в прибор положения передачи ключа.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Напряжение питания постоянного тока

(от прибора ИВЭ-50)						+24В

2.2. Диапазон измерения момента, кН·м				0.1 ÷ 100

2.3. Диапазон срабатывания реле давления для

переключения передачи ключа, МПа 			0.2 ÷ 1

2.4. Диапазон рабочих температур, (С				от -40 до +50

2.5. Относительная влажность воздуха при +25 (С,

не более, %								98

3. Состав комплекта.

3.1. Состав комплекта приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик АКБ ИВЭ-50-2.12 | 1 |
| 2 | Паспорт 1336. 404176.024ПС | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации 1336.404176.024РЭ | 1 |

4. Устройство и работа

4.1. Датчик (рис. 1) состоит из датчика силы 1 типа 1336.404176.023 и реле давления 2.

Упругий элемент датчика силы служит для преобразования измеряемой силы  в пропорциональный электрический сигнал. Под действием измеряемой силы деформация упругого элемента вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного сигнала, который преобразуется электронным блоком в электрический, пропорциональный измеряемой силе.

Реле давления предназначенного для ввода в прибор ИВЭ-50 электрического сигнала о включенной передаче редуктора.

4.2. Маркировка датчика по взрывозащите "1ExibIIAT5".

Рис. 1. Габаритные размеры датчика.

5. Обеспечение взрывозащищенности

5.1. В связи с тем, что датчик может быть расположен во взрывоопасной зоне, исполнение датчика соответствует   требованиям  ГОСТ Р 31610.0-2014 и ГОСТ Р  31610.11-2014.

5.2. Взрывобезопасность датчика достигается за счет ограничения тока и напряжения в электрических цепях работающих в комплекте с ними  вторичных приборов (блоков), которые должны иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем искробезопасной электрической цепи «ia» или «ib» для взрывоопасных смесей IIA, при этом напряжение и ток искробезопасных электрических цепей не превышают соответственно 24 В и 120 мА.

6. Маркировка

6.1. На табличке, прикрепленной к датчику, нанесены следующие знаки и надписи:

- краткое наименование датчика;

- маркировка датчика по взрывозащите по ГОСТ Р 31610.0-2014.

- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- знак соответствия по ГОСТ Р50460.

- год выпуска.

7. Тара и упаковка

7.1. Упаковывание производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

7.2. Перед упаковыванием разъем закрывается заглушкой.

7.3. Датчик помещается в упаковочную тару вместе технической документацией.

8. Указание мер безопасности

8.1. По степени защиты человека от поражения электрическим током датчик относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

8.2. Замену, присоединение и отсоединения датчика от объекта производить при отключенном питании вторичного прибора (блока).

8.3. Не допускается эксплуатация датчика при нагрузках, превышающих верхний предел измерений.

8.4. Эксплуатация датчика должна производиться согласно требованиям главы 7.3. ПУЭ, главе 3.4. ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

8.5. В процессе эксплуатации не допускается разборка и ремонт датчиков, которые могут производиться только на заводе-изготовителе.

8.6. К монтажу и эксплуатации датчика допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие необходимый инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

9. Инструкция по монтажу

9.1. Открутите крепежные болты и снимите передвижной упор 1 рис 2.

9.2. Установите датчик силы 2 на передвижной упор 1.

9.3. Установите передвижной упор 1.

9.4. Присоедините реле давления 3 к тройнику пневмосистемы на механизме переключения скоростей или к штуцеру передвижного клапана 7.

9.5. Выставите положение датчика силы 2 на необходимый ограничительный момент с помощью регулировочного винта 5 согласно измерительной шкале, нанесенной на рычаге 6.

9.6. Подключите кабели от реле давления и прибора ИВЭ-50 к датчику.

Рис. 2. Установка датчика на ключе АКБ. 1 – упор передвижной; 2 – датчик; 3 – реле давления; 4 – кабель связи с прибором; 5 – винт регулировочный;

6 – рычаг; 7 – клапан передвижной; 8 – клапан отсекающий

9.6. Подключение к вторичному прибору (блоку) производится с помощью кабеля в соответствии с рис. 3 при отключенном питании.

Рис. 3. Схема подключения датчика.

10. Подготовка к работе

10.1. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации на датчик.

10.2. Осмотрите датчик силы, реле давления и кабели и убедитесь в отсутствии механических повреждений и неисправностей.

10.3. Проверьте состояние разъемных соединений, чистоту контактных соединений,  целостности кабельных связей.

11. Техническое обслуживание и ремонт

11.1. Работы по техническому обслуживанию датчика должны проводиться персоналом специальной службы КИП потребителя. Ремонт должен производиться только на заводе-изготовителе.

11.2. Периодически и при необходимости проводится внешний осмотр составных частей, чистка внешних поверхностей от пыли и грязи, промывка контактов разъемов спиртом.

11.3. Проверка датчика в полевых условиях.

- заверните трубу ключом АКБ и зафиксируйте значение момента по показаниям прибора ИВЭ-50;

- отведите ключ АКБ и поставьте метки на стыке труб;

- установите машинный ключ с датчиком ИВЭ-50-2.4 и плавно доверните трубу с тем же моментом;

- если метки на стыке труб не сдвинулись, то показания проверяемого датчика не меньше расчетных, в противном случае необходимо исправить механизм регулировки момента ключа АКБ.

12. Транспортирование и хранение.

12.1. Упакованный датчик может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

12.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

12.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

12.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

12.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

12.6. Условия транспортирования датчика в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

12.7. Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

Приложение

Данные для таблиц калибровки канала "Момент на ключе" прибора ИВЭ-50 для высокой и низкой передачи

| Ток, мА | Момент на ключе, кНм |
| --- | --- |
| 4 | 0 |
| 9.2 | 71 |