РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "Предприятие В-1336"

ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАНАТА

ДП-20.3(Ц)(-1)

Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, паспорт

1336. 402251.002ПС

Пермь

1. Назначение

Датчик ДП-20.3(Ц)(-1) (далее - датчик) предназначен для преобразования угловых перемещений шкива канатного подъемного агрегата в двухфазный импульсный сигнал, а также цифровой сигнал для датчиков с индексом "Ц".

2. Технические характеристики.

2.1. Наибольшая частота вращения, не более, об/мин		1000

2.2. Напряжение питания, В						12

2.3. Потребляемый ток не более, мА				20

2.4. Разрешающая способность, импульсов на оборот	26

2.5. Разность фаз А и В, град.						90

2.3. Диапазон рабочих температур, (С				от -40( до +50(

2.4. Относительная влажность воздуха при +25 (С,

не более, %								98

2.5. Габаритные размеры не более, мм				115х120х55

2.6. Масса, кг, не более							0,5

2.7. Уровень и вид взрывозащиты					1Exib IIА Т5 Gb

2.8. Параметры искробезопасных цепей питания датчика

- напряжение, не более (Ui), В            			20

- ток, не более (Ii), мА	       					180

3. Устройство, монтаж и работа.

3.1. Датчик ДП-20.3(Ц) состоит из 2-х бесконтактных конечных   выключателей индуктивного типа, установленных в герметичный корпус, внешний вид датчика представлен на рис. 1.

Исполнение ДП-20.3(Ц)-1 отличается присоединением выключателей через разъемы.

Для присоединения  кабеля для подключения к вторичному прибору на корпус установлен  разъем типа 2РМГ18Б7Ш1Е2.

3.2. Датчик ДП-20.3(Ц) монтируется на отдельно изготавливаемый кронштейн, имеющий пазы для регулировки положения датчика. При установке датчика необходимо соблюсти зазор 2..4 мм между измерительным диском с отверстиями (далее – диск) и датчиком (рис.3). Также необходимо обеспечить взаимное совпадение центров индуктивных выключателей датчика и отверстий диска.

Для облегчения монтажа на корпус датчика и на диск нанесены риски ориентации, которые должны находиться на одной оси.

Диск жестко закрепляется на стойках к приводному шкиву лебедки. При вращении диска одно отверстие совпадает с центральной осью индуктивного выключателя, тем самым вызывая изменение выходного логического сигнала.

Рис. 1. Внешний вид датчика ДП-20.3(Ц).

3.3. Датчик ДП-20.3(Ц)-1 с выносными индуктивными выключателями используется при отсутствии возможности установить измерительный диск. В этом случае по окружности барабана лебедки равномерно устанавливаются металлические элементы реагирования (например, навариваются болты). Выносные индуктивные выключатели монтируются на отдельно изготавливаемые кронштейны так, чтобы при нахождении центра одного выключателя точно напортив центра элемента реагирования центр другого находился напротив края другого элемента. При этом должен обеспечиваться зазор между элементами реагирования и выключателями 2..4 мм.

3.4. Габаритные и установочные размеры датчика представлены на рис. 2.

Монтажный чертеж представлен  на  рис. 3. Схема подключения датчика представлена  на  рис. 4.

4. Комплект поставки.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1336.402251.002(-01) 1336.402251.006(-01) | Датчик перемещения каната ДП-20.3(-1) Датчик перемещения каната ДП-20.3Ц(-1) |  |
| 1336.402251.002ПС | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, паспорт |  |
|  | Болт М6х22 ГОСТ7805-70 | Для присоединения к кронштейну |
|  | Шайба 6.01.10кп.016 ГОСТ 11371-78 |  |
|  | Шайба 6. 65Г ГОСТ 6402-70 |  |

4.1. Для подключения к вторичному прибору датчиков ДП-20.3(-1) используются кабель датчика ДП20 (1336.90.03.00) и дополнительный кабель датчика ДП-20 (1336.685611.025), датчиков ДП-20.3Ц(-1) – кабель датчика КД2 (1336.685611.078). Кабели поставляются по заявке, длина кабелей согласовывается с Заказчиком.

(а)

(б)

Рис.2. Габаритные и установочные размеры датчика (а) – ДП-20.3(Ц),

(б) – ДП-20.3(Ц)-1

Рис.3. Монтаж датчика

(а)

(б)

Рис.4. Схема подключения датчика (а) – ДП-20.3(-1), (б) – ДП-20.3(Ц)-1

5. Транспортирование и хранение. Утилизация.

5.1. Упакованный датчик может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

5.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

5.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

5.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

5.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

5.6. Условия транспортирования датчика в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

5.7. Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

5.8. Для утилизации изделие демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

5.9. Изделие не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

5.10. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке изделия на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.2. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки датчика предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208 или вызова его представителя по телефону:

коммерческий отдел: (342) 258-12-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

тех. поддержка: 8-800-222-38-27;

факс: (342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________

____________            ___________________________________________

подпись                                               Ф.И.О.

7. Свидетельство о приемке.

Датчик  перемещения каната ДП-20.3_____  заводской № 		 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер ОТК ___________________________________

8.  Особые  отметки